附件3：

仓级云盒温度采集通用协议

一、通信协议

采用TCP/IP协议，应用Socket通信（NIO缓冲模式）；云平台为客户端，被采集端（云盒等）为服务端。

被采集端（云盒等）应提供固定的IP、端口用以建立Socket连接。

注：通篇协议采用十六进制数描述。

二、采集协议

| 协议名 | 协议头 | 命令码 | 长度 | 标识 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 仓温仓湿 | FA | 30 | 00 02 | 00 01 |  |
| 温度点 | FA | 31 | 00 02 | 00 01 |  |
| 外温外湿 | FA | 32 | 00 02 | 00 01 |  |

说明：

协议头：固定位FA；

命令码：分别为 30、31、32；

长度：表示标识的字节长度固定位2

标识：当一个被采集端（云盒等）挂接多块测温设备时，标识码为每个仓的对应标识；从1开始；

CRC：命令校验字节 计算方式CRC-16(C9DA);计算长度：不计FA至标识结束。

三、被采集端返回

| 协议名 | 协议头 | 命令码 | 长度 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1字节 | 1字节 | 2字节 | n字节 | 2字节 |
| 仓温仓湿 |  |  |  | TH TL HH HL |  |
| 温度点 | FA | 31 | 00 04 | C S TH TL... |  |
| 外温外湿 |  |  |  | TH TL HH HL |  |

仓温仓湿：返回固定四字节温湿度信息无协议头、命令码、长度、CRC等；其中TH、TL为10倍温度的高低位，高位在前低位在后；

外温外湿：返回固定四字节温湿度信息无协议头、命令码、长度、CRC等；其中TH、TL为10倍温度的高低位，高位在前低位在后；

温度点：返回FA请求头，31命令码，长度为温度点数据长度为温度点*4；数据为所有温度点数据，单点温度数据由4字节组成C：电缆编号（1-999）、S：传感器号（1-30）、TH（10倍温度的高位）、TL（10倍温度的低位）；CRC为出去FA至数据长度的校验；计算方式CRC-16(C9DA)；

注：温度数据必须一包返回，此命令平台最多等待30秒。